Plán odpadového

hospodářství

obce

MĚSTO Chrastava

# Březen 2005

Pro město Chrastava zpracovala:

.A.S.A. spol. s r. o.

#### Ing. Pavla Pajtlová

##### Obsah

A)	Účel plánu odpadového hospodářství obce	4

B)	Působnost a doba platnosti POH obce	5

C)	Zpracovatel Plánu odpadového hospodářství obce	5

D)	Základní údaje o obci (původci)	5

D.1. Identifikační údaje	5

D.1.1 Základní údaje	5

D.1.2 Zeměpisné údaje	6

D.2. Charakteristika odpadového hospodářství obce	6

D.2.1. Seznam společnosti a firem zabezpečující pro obec nakládání s odpady	6

D.2.2. Svozové oblasti a jejich charakteristika	7

D.2.3. Základní zodpovědnost obce v oblasti odpadového hospodářství	8

E)	Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění	8

E.1. Produkce	8

E.2. Nakládání s odpadem	17

E.2.1. Způsob nakládání s odpady	17

E.3. Zařízení na využívání a odstraňování odpadů	22

E.4. Prognóza vývoje	24

F)	Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech	24

G)	Vyhodnocení souladu Plánu odpadového hospodářství obce s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje	26

G.1. Přehled cílů a opatření k jejich dosažení	26

G.1.1. Cíle a opatření uvedené v závazné části POH Libereckého kraje vztahující se k městu Chrastava	27

G.1.2. Cíle a opatření, která bude obec realizovat	41

H) Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství, struktura zdrojů a dynamika změn	46

H)	Způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství obce včetně seznamu vnitřních dokumentů	48

I.1. Popis stavu informačního a organizačního zabezpečení odpadového hospodářství obce	48

I.1.1. Způsoby a formy komunikace obce s občany k zajištění realizace POHo	48

I.1.2. Stav a vedení evidence odpadů	48

I.1.3. Odbornost, způsobilost a kvalifikace pracovníků odpadového hospodářství	48

I.1.4. Zařazení odpadového hospodářství v organizačním schématu obce.	49

I.1.5. Seznam vnitřních dokumentů obce zpracovaných k zajištění řízení OH.	49

I.1.6. Způsob formy spolupráce obce s původci odpadů, kteří působí na katastrálním území obce na realizaci POHo v souvislosti s plány odpadového hospodářství původců.	50

I.2. Aktualizace POHo	50

I)	Závěr	50

K) Terminologie	51

L)	Seznam tabulek	51

M) Seznam grafů	51

N) Seznam zkratek	51

O)	Použité zdroje	52

P)	Seznam příloh	52

Plán odpadového hospodářství obce

Město Chrastava

Náměstí 1. Máje 1

463 31  Chrastava

IČ: 00262871

Účel plánu odpadového hospodářství obce

Plán odpadového hospodářství města Chrastavy (dále jen POHo) byl zpracován na základě naplnění povinnosti stanovené v § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“). Produkce odpadů města Chrastavy v roce 2003 činila 4,1 t nebezpečného odpadu a 1242,28 t ostatního odpadu.

Plán odpadového hospodářství obce musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje (dále jen POH LK), která byla dne 31. 3. 2004 vydána obecně závaznou vyhláškou č. 1/2004.

Účelem POHo je v souladu s POH ČR a POH Libereckého kraje stanovit:

- výhled pro systém OH obce na období nejméně 5 let,

- cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností,

- opatření pro splnění cílů závazné části POH kraje ve způsobech využití odpadů a nakládání s nimi v reálném časovém a ekonomickém scénáři,

- podmínky pro realizaci navrženého systému OH obce,

- způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení OH obce,

- ekonomickou optimalizaci nakládání s odpady v obci,

- způsob komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů POHo,

- postup posouzení shody POHo s příslušným POH kraje.

POH města Chrastavy je zpracován podle Metodického návodu k plánu odpadového hospodářství původce-obce vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR a vychází z analýzy stávajícího stavu odpadového hospodářství na území města Chrastavy.

Účelem POH města Chrastavy je vytvoření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi v souladu se zákonem o odpadech. POH města Chrastava obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, včetně bilance vztahů mezi produkcí odpadů a nakládání s odpady, stanovení cílů a postupů pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a dále pro jejich využívání a odstraňování. Jeho cílem je navrhnout takový systém nakládání s odpady, který zefektivní současný systém a upřednostní materiálové a energetické využívání odpadů před jejich odstraněním. POH města Chrastavy je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných odborů města v rozsahu zákonné úpravy. Obsahuje cíle a opatření k rozvoji odpadového hospodářství na území města Chrastavy.

Z výše uvedeného vyplývají následující podmínky pro oblast nakládání s odpady na území města Chrastavy:

Za účelem minimalizace množství vznikajících odpadů a maximalizace využívání:

- Motivovat občany k separaci odpadu pomocí ekologické osvěty, finanční stimulace apod.

- Upřednostňovat využití biodegradačních metod pro zpracování bioodpadu v již existujících zařízeních.

- Uplatňovat energeticky příznivé technologie při nakládání s odpady.

Působnost a doba platnosti POH obce

POH města Chrastavy na dobu 5 let, tj. od 2005 do 2010, a může být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. Dalším důvodem pro změnu v POH města Chrastavy je změna podmínek, za kterých byl tento POHo zpracován, zejména v případě legislativních změn, majících dopad na oblast odpadového hospodářství.  Změna je nutná i v případě změny POH LK a POH ČR.

Zpracovatel Plánu odpadového hospodářství obce

Obchodní firma: 	.A.S.A., spol. s r. o.

Právní forma: 		společnost s ručením omezeným

Statutární zástupce:	Ing. Arnošt Kastner, jednatel

Ing. Petr Morávek, prokurista

Sídlo: 			Ďáblická 791/89, 182 00  Praha 8

IČ: 			45809712

DIČ:			CZ45809712

Tel.:			283 061 301

Zpracovatel POH:	Ing. Pavla Pajtlová

Tel.:			602 775 432, 283 061 386

Email:			pjp@asa-cz.cz

Základní údaje o obci (původci)

## D.1. Identifikační údaje

### D.1.1 Základní údaje

Obec: 					Město Chrastava

Adresa: 				Náměstí 1. Máje 1, 463 31  Chrastava

IČ: 					00262871

Statutární zástupce:			Ing. Michael Canov, starosta

Tel.: 					482363814

Pracovník odpovídající za OH:	Jiřího Timulák - vedoucí odboru rozvoje, dotací a správy majetku

Tel.: 					482363821

Email: 					timulák@chrastava.cz

Příslušný kraj: 			Liberecký kraj

### D.1.2 Zeměpisné údaje

Rozloha katastrálního území a počet obyvatel:

Rozloha katastrálního území

Název k. ú.				Rozloha

Chrastava I					279,2 ha

Chrastava II					115,6 ha

Dolní Chrastava 				301,5 ha

Horní Chrastava				528,7 ha

Andělská Hora				362,1 ha

Dolní Vítkov					485,0 ha

Horní Vítkov					674,3 ha

Celková rozloha katastrálního území

Města Chrastava				2746,0 ha

Počet obyvatel

k 31.12. daného roku		počet obyvatel

2000					5960

2001					6006

2002					6107

2003					6130

2004					6098

Poloha obce

- nadmořská výška 				270-350  m. n. m.

Chrastava je průmyslové město rozkládající se v údolí říčky Jeřice a řeky Nisy 9 km SSZ od okresního města Liberce. Je obklopena téměř ze všech stran kopci a horami. Na západě až jihu se rozkládá hned za hranicemi města Ještědské pohoří (Ještědský hřbet), na severovýchodě až jihovýchodě od Chrastavy (cca 5 km od města) leží Jizerské hory a asi 10 km na severozápad začínají Lužické hory. Severní hranici města tvoří předhůří Jizerských hor. Přesná poloha města je 50°49' s.š. a 14°59' v.d.

## D.2. Charakteristika odpadového hospodářství obce

### D.2.1. Seznam společnosti a firem zabezpečující pro obec nakládání s odpady

- .A.S.A. Liberec s. r. o.

adresa:  			Erbenova 376, 460 08  Liberec

IČ:				63146747

DIČ:			CZ63146747

Tel.:			485151806

Společnost zajišťuje pro město Chrastava služby v oblasti nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města a jehož je město původcem.

2.   Praktik Liberec s. r. o.

Adresa:			Domky 35, 460 10  Liberec

IČ:				61535389

DIČ:			CZ61535389

Tel.:			485252199

Společnost zajišťuje pro město svoz a likvidaci nebezpečného odpadu.

- Severočeské vodovody a kanalizace

Adresa:			Sladovnická 1082, 463 11  Liberec

IČ:				49099451

DIČ:			CZ49099451

Tel.:			485143925

Společnost je provozovatelem čističky odpadních vod pro město Chrastava.

- Technické a stavební služby a. s.

Adresa:			Liberecká 35, 463 31 Chrastava

IČ:				25425706

DIČ:			CZ25425706

Tel.:			485143287

Společnost provozuje ve městě Chrastava shromaždiště odpadů. Město Chrastava je vlastníkem 50 % akcií společnosti.

- UNITREND s. r. o.

Adresa:			Borový vrch 172/2, 460 14  Liberec

IČ:				61536954

DIČ:			CZ61536954

Tel.:			485123729

Společnost zajišťuje pro město Chrastava služby v oblasti s nakládání s odpady - dopravce.

- AOS EKO-KOM

Adresa:			Tř. Dr. M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec 7
IČ:				251 34 701
DIČ:			CZ251 34 701

Tel.:			729 848 202

Město Chratava je klientem sdruženého plnění společnosti EKO-KOM.

### D.2.2. Svozové oblasti a jejich charakteristika

Svozová oblast města Chrastavy představuje produkci odpadů z  vlastního města Chrastavy a jeho částí Dolní a Horní Chrastavy, Andělské Hory, Dolního a Horního Vítkova a osad Víska a Vysoká. Odpady z domácností jsou shromažďovány do 110 l, 120 l, 150 l, 240 l a 1100 l nádob.

Separovaný odpad je možné ukládat do 1100 l nádob na separovaný sběr, které jsou umístěné na území celého města.

Svozová oblast města Chrastava představuje produkci odpadů od cca 6100 obyvatel v sídlištní, městské a příměstské zástavbě.

Ve městě Chrastava nejsou oblasti, kde není zabezpečen sběr a svoz KO, tudíž jsou vytvořeny dobré předpoklady předcházení vzniku divokých skládek v blízkosti obytné zástavby.

### D.2.3. Základní zodpovědnost obce v oblasti odpadového hospodářství

- Obec je subjekt zodpovědný ze zákona za řádné nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce. Tento odpad vzniká jednak při činnosti občanů (domovní odpad, velkoobjemový odpad, tekutý odpad ze septiků a žump) a při zajišťování čistoty obce (uliční smetky – štěrk a písek ze zimního posypu, odpad ze zeleně apod.).

- Obec je subjekt zodpovědný za odpady vznikající při zajišťování její vlastní činnosti (administrativní činnost).

- Obec je subjekt zodpovědný za odpady vznikající při činnosti zařízení obce (hřbitov, kino, MŠ, škola, školní jídelna, knihovna)

Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění

Pro zpracování POH města Chrastavy byla využita data z evidence odpadů stanové v zákoně o odpadech a vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vykazovaná obcí za období 2000 – 2003.

Tabulky byly vytvořeny dle Metodického návodu odboru odpadů MŽP (Ministerstva životního prostředí) pro zpracování POH původce-obce. MŽP v Metodickém návodu požaduje uvedení dat pouze za poslední čtyři roky. Pro statistické posouzení časového vývoje je řada dat příliš krátká. Dalším důležitým faktorem je změna legislativy, která proběhla v roce 2001, která může ovlivnit hodnocení výchozího stavu odpadového hospodářství .

Číslování tabulek v POH města Chrastavy:

- tabulky jsou v dokumentu řazeny ve sledu, který doporučuje Metodický pokyn MŽP

- tabulky jsou číslovány 1, 2, 3, …. a toto číslování je shodné s číslováním 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., … uvedeným v Metodickém pokynu MŽP.

## E.1. Produkce

Celková produkce odpadů

Produkce všech odpadů ve městě Chrastava je uvedena v tabulce č. 1 a produkce komunálních odpadů v tabulce č. 2, pro časovou řadu let 2000-2003 na základě údajů z hlášení o produkci odpadu města Chrastavy. Změna produkce je vypočítaná jako podíl produkce odpadů současného a minulého období, vztažená k produkci odpadů minulého období, která tvoří 100%. Hodnoty uvedené jako změna produkce již přímo vypovídají o tom, zda se produkce odpadů vůči předchozímu roku zvýšila či snížila. Graf č. 1 ukazuje celkovou produkci odpadů města Chrastavy za léta 2000 – 2003.

Směsný komunální odpad má největší produkci, která se mírně zvyšuje. V meziročním srovnání let 2001/2002, činila změna produkce 1,88 % a v letech 2002/2003 byla meziroční změna 15,38 %. V grafu č. 2 je patrné jak velkou část produkce všech odpadů tvoří směsný komunální odpad.

Papír, sklo a plastové obaly jsou evidovány až od roku 2002, proto zde není možné srovnání s předchozími lety. Z tabulky vyplývá, že v roce 2003 bylo vytříděno  o 197,63 % papíru více, o 312,41 % plastů více a o 85,66 skla více než v roce 2002. V dalších letech se bude množství těchto složek vytříděného odpadu zvyšovat na úkor směsného komunálního odpadu, protože město se snaží motivovat občany ve tříděném sběru využitelných složek komunálního odpadu.

Kovy – absence kovových odpadů v evidenci města je způsobena tím, že občané nosí kovové odpady do soukromých výkupen sběrných surovin na území města a tyto výkupny již městu nevykazují, kolik jim občané tohoto odpadu předali.

Kal ze septiků a žump je evidován pouze v roce 2000 a jeho produkce v tomto roce je 398 t. V dalších letech evidují tento odpad TSS, a. s. Chrastava.

Nebezpečný odpad je zde evidován pod 080111, 130208, 160506, 160601, 200113, 200114, 200118, 200121, 200123, 200127, 200133 a 200135 a jeho produkce je blíže specifikována v tabulce č. 3 a č. 4. Hlavní podíl  nebezpečného odpadu mají odpady s katalog. číslem 200123 a 200127, jejichž produkce se v posledních letech zvyšuje. U odpadu s kat. č. 200123 byla meziroční změna 02/01 cca –8,33 % (zde byl zaznamenán mírný pokles produkce) a meziroční změna 03/02 byla 45,45 %. Produkce odpadu s kat. č. 200127 je evidován stálý nárůst a to v meziročních změnách 00/01 o 677,78 %, 02/01 o 38,57 a 03/02 o 68,04. V roce 2003 činí produkce nebezpečných odpadů na jednoho obyvatele města Chrastavy cca 0,67 kg. Produkce nebezpečných odpadů je znázorněna v grafech č. 3 a č. 4.

Jednorázová produkce

Odpady, které jsou evidovány pouze v jednom roce, jsou především odpady, které byly vyprodukovány jednorázově při vyklízení skladových prostor města nebo je občané odevzdali do sběrného dvora. Pouze odpad č. 200304 Kal ze septiků a žump byl jednorázově evidován z důvodu změny majitele TSS. Do roku 2000 bylo město Chrastava vlastníkem TSS a vykazovalo tedy tento odpad z jejich činnosti. Od roku jsou TSS akciovou společností a odpad tedy již nevzniká městu, ale této společnosti.

Měrná produkce všech odpadů ve městě Chrastava se pohybují na nízké úrovni ve srovnání s měrnou produkcí odpadů za Liberecký kraj a Českou republiku.

V tabulce č. 4 je proveden odhad produkce nebezpečných odpadů v roce 2010. Tato produkce je počítána jako průměr z minulých let. Uvedené hodnoty je pouze přibližný odhad, protože z produkce odpadů v minulých letech, kdy produkce odpadu v jednotlivých letech kolísala nebo byla nulová, lze těžko určit přesnou budoucí produkci. U olejů, zářivek, baterií a elektrozařízení (chladničky,…) se navíc musí být brát v úvahu, že část občanů bude využívat zpětný odběr. S tímto faktem je již v tabulce č. 11 počítáno při určování produkce odpadů v roce 2010. Město se bude informovat občany o možnostech zpětného odběru výrobků, aby tak došlo ke snížení produkce NO v komunálním odpadu.

Graf č. 1 – Produkce všech odpadů – město Chrastava

Graf č. 2 – Podíl produkce směsného KO k celkové produkce odpadů

Graf č. 3 – Produkce nebezpečných odpadů města Chrastavy v období 2000 - 2003

Graf č. 4 – Produkce jednotlivých druhů odpadů města Chrastavy v roce 2003

Tabulka č. 1 – Celková produkce odpadů města Chrastavy v období 2000 – 2003

| Katalog. číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Produkce [t/rok] | Změna produkce [%] | Měrná produkce v roce 2003 [kg/obyv.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 01/00 | 02/01 | 03/02 |  |
| 080111 (080105) | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0,27 | 0,3 |  |  | 11,11 | -100,00 |  | 0,00 |
| 130208 (130203) | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N | 0,17 | 0,4 | 0,11 | 0,17 | 135,29 | -72,50 | 54,55 | 0,03 |
| 150102 | Plastové obaly | O |  |  | 1,8 | 7,4234 |  | 100,00 | 312,41 | 1,22 |
| 160103 | Pneumatiky | O | 1,15 |  |  |  | -100,00 |  |  | 0,00 |
| 160506 | Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | N |  |  | 0,17 |  |  | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 160601 | Olověný akumulátor | N | 0,45 | 0,1 |  |  | -77,78 | -100,00 |  | 0,00 |
| 200101 | Papír | O |  |  | 10 | 29,7631 |  | 100,00 | 197,63 | 4,88 |
| 200102 | Sklo | O |  |  | 10,6 | 19,6802 |  | 100,00 | 85,66 | 3,23 |
| 200113 | Rozpouštědla | N | 0,03 | 0,1 |  |  | 233,33 | -100,00 |  | 0,00 |
| 200114 | Kyseliny | N |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,00 |
| 200118 | Léky | N |  | 0,04 |  |  |  | -100,00 |  | 0,00 |
| 200121 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 0,01 |  | 0,01 |  | -100,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 200123 | Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky | N |  | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 100,00 | -8,33 | 45,45 | 0,26 |
| 200127 (200112) | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N | 0,09 | 0,7 | 0,97 | 1,63 | 677,78 | 38,57 | 68,04 | 0,27 |
| 200133 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | N |  |  | 0,19 | 0,68 |  | 100,00 | 257,89 | 0,11 |
| 200135 (200124) | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 | N |  | 0,3 | 0,66 |  | 100,00 | 120,00 | -100,00 | 0,00 |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O | 864,63 | 1008,4 | 1027,4 | 1185,42 | 16,63 | 1,88 | 15,38 | 194,39 |
| 200304 | Kal ze septiků a žump | O | 398 |  |  |  | -100,00 |  |  | 0,00 |
|  | Celkem odpadů |  | 1264,8 | 1011,5 | 1053 | 1246,38 | -20,02 | 4,0997 | 18,364 | 204,39 |

Zdroj dat: Evidence odpadů města Chrastavy

xxxxx – katalogová čísla dle starého Katalogu odpadů

xxxxx – katalogová čísla dle nového Katalogu odpadů

Tabulka č. 2 – Celková produkce komunálních odpadů města Chrastavy v období 2000 – 2003

| Katalog. číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Produkce [t/rok] | Změna produkce [%] | Měrná produkce v roce 2003 [kg/obyv.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 01/00 | 02/01 | 03/02 |  |
| 200101 | Papír | O |  |  | 10 | 29,763 |  | 100,00 | 197,63 | 4,88 |
| 200102 | Sklo | O |  |  | 10,6 | 19,68 |  | 100,00 | 85,66 | 3,23 |
| 200113 | Rozpouštědla | N | 0,03 | 0,1 |  |  | 233,33 | -100,00 |  | 0,00 |
| 200114 | Kyseliny | N |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,00 |
| 200118 | Léky | N |  | 0,04 |  |  |  | -100,00 |  | 0,00 |
| 200121 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 0,01 |  | 0,01 |  | -100,00 |  | -100,00 | 0,00 |
| 200123 | Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky | N |  | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 100,00 | -8,33 | 45,45 | 0,26 |
| 200127 (200112) | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N | 0,09 | 0,7 | 0,97 | 1,63 | 677,78 | 38,57 | 68,04 | 0,27 |
| 200133 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | N |  |  | 0,19 | 0,68 |  | 100,00 | 257,89 | 0,11 |
| 200135 (200124) | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 | N |  | 0,3 | 0,66 |  | 100,00 | 120,00 | -100,00 | 0,00 |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O | 864,63 | 1008,4 | 1027,4 | 1185,4 | 16,63 | 1,88 | 15,38 | 194,39 |
| 200304 | Kal ze septiků a žump | O | 398 |  |  |  | -100,00 |  |  | 0,00 |
|  | Celkem komunálních odpadů |  | 1263 | 1011 | 1051 | 1239 | -19,96 | 3,98 | 18,58 | 203,15 |

Zdroj dat: Evidence odpadů města Chrastavy

Tabulka č. 3 – Celková produkce nebezpečných odpadů města Chrastavy v období 2000 - 2003

| Katalog. číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Produkce [t/rok] | Změna produkce [%] | Měrná produkce v roce 2003 [kg/obyv.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 01/00 | 02/01 | 03/02 |  |
| 080111 (080105) | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0,27 | 0,3 |  |  | 11,11 | -100,00 |  | 0,00 |
| 130208 (130203) | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N | 0,17 | 0,4 | 0,11 | 0,17 | 135,29 | -72,50 | 54,55 | 0,03 |
| 160506 | Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | N |  |  | 0,17 |  |  |  | -100,00 | 0,00 |
| 160601 | Olověný akumulátor | N | 0,45 | 0,1 |  |  | -77,78 | -100,00 |  | 0,00 |
| 200113 | Rozpouštědla | N | 0,03 | 0,1 |  |  | 233,33 | -100,00 |  | 0,00 |
| 200114 | Kyseliny | N |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,00 |
| 200118 | Léky | N |  | 0,04 |  |  | 100,00 | -100,00 |  | 0,00 |
| 200121 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 0,01 |  | 0,01 |  | -100,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 200123 | Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky | N |  | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 100,00 | -8,33 | 45,45 | 0,26 |
| 200127 (200112) | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N | 0,09 | 0,7 | 0,97 | 1,63 | 677,78 | 38,57 | 68,04 | 0,27 |
| 200133 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | N |  |  | 0,19 | 0,68 |  | 100,00 | 257,89 | 0,11 |
| 200135 (200124) | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 | N |  | 0,3 | 0,66 |  | 100,00 | 120,00 | -100,00 | 0,00 |
|  | Celkem odpadů |  | 1,02 | 3,14 | 3,21 | 4,1 | 979,74 | 77,74 | 425,9 | 0,67 |

Zdroj dat: Evidence odpadů města Chrastavy

Tabulka č. 4 – Identifikace hlavních druhů NO města Chrastavy v období 2000 – 2003

| Kat. číslo odpadu (pořadí dle hmotnosti) | Název druhu odpadu | Produkce [t/rok] | Důvody produkce | Potencionální rizika | Opatření k omezení produkce /rizik | Očekávaná produkce 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |  |  |  |  |
| 200123 | Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky |  | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 1(4) | H12 | 1 (14.3) | 1 |
| 200127 (200112) | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | 0,09 | 0,7 | 0,97 | 1,63 | 1 (4) | H3, H4.1, H12, H13 | 1 (14.3) | 0,85 |
| 200133 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie |  |  | 0,19 | 0,68 | 1(4) | H8, H11, H12, H13 | 1 (14.3) | 0,2 |
| 200135 (200124) | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 |  | 0,3 | 0,66 |  | 1(4) | H1.1, H12, H13 | 1 (14.3) | nelze určit |
| 080111 (080105) | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | 0,27 | 0,3 |  |  | 1(4) | H3, H4.1,H11, H12, H13 | 1 (14.3) | nelze určit |
| 130208 (130203) | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | 0,17 | 0,4 | 0,11 | 0,17 | 1(4) | H3, H12, H13 | 1 (14.3) | 0,1 |
| 160506 | Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky |  |  | 0,17 |  | 1(4) | H1.1, H3, H4.1, H5.1, H8, H10, H11, H12, H13 | 1 (14.3) | nepředpokládá se produkce |
| 160601 | Olověný akumulátor | 0,45 | 0,1 |  |  | 1(4) | H8, H12,H13 | 1 (14.3) | nelze určit |
| 200113 | Rozpouštědla | 0,03 | 0,1 |  |  | 1(4) | H3, H11, H12, H13 | 1 (14.3) | nelze určit |
| 200114 | Kyseliny |  |  |  | 0,02 | 1(4) | H5.1, H8, H12, H13 | 1 (14.3) | 0,02 |

Zdroj dat: Evidence odpadů města Chrastavy

## E.2. Nakládání s odpadem

Komunální odpad (dále jen KO) je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění, veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání.

Město Chrastava vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města.

Touto vyhláškou se na katastrálním území města stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalé bydliště, nebo mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuelní rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, umístěnou na území města Chrastavy a jsou původci komunálního odpadu z činnosti fyzických osob, a pro další osoby, které se na území města zdržují.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou využít systém nakládání s odpady stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody s městem.

### E.2.1. Způsob nakládání s odpady

V současné době zajišťuje pro město Chrastava služby v oblasti nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města svozová společnost .A.S.A. Liberec s. r. o. Této oprávněné osobě jsou odpady předávány a ta zajišťuje jejich využití nebo zneškodnění dle zákona o odpadech.

Komunální odpad

Komunální odpady jsou shromažďovány do (stav k 31.12.2004):

- Kontejnery 1100 l – 64 ks – 1xtýdně

- Nádoby 110 l – 121 ks – 1xtýdně

- Nádoby 120 l – 846 ks – 1xtýdně

- Nádoby 150 l – 87 ks – 1xtýdně

- Nádoby 240 l – 96 ks – 1xtýdně

Nádoby jsou označeny štítkem, který informuje o dni svozu. V den svozu jsou nádoby sváženy svozovou technikou. Vozidla jsou vybavena univerzálními výsypníky, takže do ulice zajíždí pro svoz popelnic i kontejnerů pouze jedno vozidlo.

Po naplnění kapacity vozu je veškerý odpad převážen do závodu na energetické využití odpadu, společnosti Termizo, a.s. Liberec, kde je spalován. V případě technologické odstávky zařízení na energetické využití odpadů Termizo, a.s. je odpad převážen na skládku odpadů Lodín nebo Košťálov (zde  je tento komunální odpad uložen i po skončení odstávky spalovny Termizo, a.s.). Způsoby nakládání s komunálním a dalším odpadem jsou uvedeny v tabulkách č. 5, 6, 7.

Velkoobjemový a  nebezpečný odpad.

Pro odkládání nebezpečného a velkoobjemového probíhá prostřednictvím pověřené osoby mobilní sběr nejméně 2x ročně v termínech vyhlášených pověřenou osobou po dohodě s městem.

Občané se o tomto svozu dovídají z tisku (Chrastavské listy), plakátů a z letáků, které jsou dodávány do schránek. Z nich se také občané dozví, kam mohou nebezpečné odpady odnést a kde budou předány obsluze vozidla společnosti .A.S.A. Liberec s. r. o.

Sběr velkoobjemového odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn také prostřednictvím sběru stacionárního na sběrném dvoře.

Zde jsou kontejnery na velkoobjemový odpad k dispozici občanům celoročně v provozní dobu sběrného dvora. Sběrné místo je trvale umístěno v ulici Liberecká 35. Po naplnění kapacity kontejneru je odpad odvezen společností .A.S.A. Liberec s. r. o. na skládku v Lodíně a nahrazen prázdným kontejnerem. Po odvozu kontejneru je celé stanoviště uklizeno.

# Nebezpečné odpady jsou po nashromáždění transportní dávky odváženy do zařízení pro nakládání s odpady v Lodíně. Spalitelné odpady jsou převáženy do zařízení na energetické využití odpadů Termizo, a.s. Liberec a nespalitelné ne-nebezpečné, na skládku S-OO společnosti Gesta Rynoltice  v Chotyni. Zařízení s obsahem chlorofluorovodíků jsou převzaty společností k dalšímu nakládání. Nebezpečné odpady nespalitelné jsou  vytříděny a předány společnosti.A.S.A. Liberec s. r. o., která je předává k dalšímu využití do zařízení na využívání a odstraňování odpadů .A.S.A. HP spol. s.r.o.  umístěnou v Lodíně.

Separovaný odpad

Od druhé poloviny roku 2002 je evidován separovaný odpad ve městě Chrastava. Tento odpad je shromažďován v nádobách 1100 litrů, rozlišených barevně podle sbírané komodity. Jsou umístěny na stanovištích:

- 15 stanovišť – papír, plast, sklo

- 1 stanoviště – papír, sklo, 2x plast

- 1 stanoviště - plast.

Všechny separované komodity jsou sváženy společností .A.S.A. Liberec s. r. o. jednou za 14 dní.

Sklo je odváženo do společnosti A.M.Technik spol s r.o. Příbram, papír a plasty  do Severočeských sběrných surovin a.s. Liberec.

V současné době je v městě Chrastava umístěno:

- 16 ks nádob 1100 litrů na papír

- 16 ks nádob 1100 litrů na sklo

- 18 ks nádob 1100 litrů na plasty (PET lahve)

Shromaždiště odpadů

Shromaždiště odpadů je provozováno společností Technické a stavební služby a. s.  v ulici Liberecká č. p. 35 a je určen pouze pro občany města Chrastavy. Provozní doba sběrného dvora je Po – Pá 6.30 – 15.30 hod.

Přijaté odpady jsou zde tříděny na druhotně využitelné, spalitelné, nespalitelné a nebezpečné. Další nakládání s jednotlivými druhy odpadů je popsáno v předchozích kapitolách.

Množství vytříděného odpadu z komunálního odpadu je uveden v tabulce č. 8.

Tabulka č. 5 – Způsob nakládání s odpady města Chrastavy v roce 2003 po předání oprávněné osobě

| Kat. číslo odpadu | Název druhu odpadu | Nakládání 2003 [t/rok] | Soulad s právními předpisy |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R1-R13 | D1-D15 | N1-N7 mimo N3 | N3 | Ano | Ne |
|  |  | kód | [t/rok] | kód | [t/rok] | kód | [t/rok] | [t/rok] |  |  |
| 130208 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | R9 | 0,17 |  |  |  |  |  | ano |  |
| 150102 | Plastové obaly | R3 | 7,42 |  |  |  |  |  | ano |  |
| 200101 | Papír | R3 | 29,76 |  |  |  |  |  | ano |  |
| 200102 | Sklo | R5 | 19,68 |  |  |  |  |  | ano |  |
| 200114 | Kyseliny | R6 | 0,02 |  |  |  |  |  | ano |  |
| 200123 | Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky | R4, R3 | 1,6 |  |  |  |  |  | ano |  |
| 200127 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky |  |  | D1 | 1,63 |  |  |  | ano |  |
| 200133 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | R5, R4 | 0,68 |  |  |  |  |  | ano |  |
| 200301 | Směsný komunální odpad | R1 | 1145,80 | D1 | 39,58 |  |  |  | ano |  |
| Celkem odpadů |  | 1205,14 |  | 41,21 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |

Zdroj dat: Evidence odpadů města Chrastavy

Všechny odpady jsou předávány oprávněné osobě, která s nimi nakládá dle platných právních předpisů. V tabulkách o nakládání je popsán způsob, jak s těmito odpady nakládá oprávněná osoba při převzetí odpadu od města Chrastava.

Přehled kódů nakládání s odpady jsou uvedeny v Příloze č. 1.

Tabulka č. 6 – Celková produkce a nakládání s odpady města Chrastavy v roce 2003 po předání oprávněné osobě

| Popis | Ostatní odpady/2003 | Nebezpečné odpady/2003 | Odpady celkem/2003 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [t/rok] | [%] | [t/rok] | [%] | [t/rok] | [%] |
| Produkce celkem | 1242,284 | 99,67% | 4,1 | 0,33% | 1246,3842 | 100% |
| Úprava nebo využití (mimo R12), včetně N1, N2 | 56,87 | 4,56% | 2,47 | 0,20% | 59,34 | 4,76% |
| Skládkování | 39,58 | 3,18% | 1,63 | 0,13% | 41,21 | 3,31% |
| Spalování | 1145,80 | 91,93% |  | 0,00% | 1145,80 | 91,93% |

Zdroj dat: Evidence odpadů města Chrastavy

Tabulka č. 7 - Celková produkce a nakládání s komunálními odpady města Chrastavy v roce 2003 po předání oprávněné osobě

| Popis | Ostatní odpady/2003 | Z ostatních odpadů BRKO/2003 | Nebezpečné odpady/2003 | Odpady celkem/2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [t/rok] | [%] | [t/rok] | [%] | [t/rok] | [%] | [t/rok] | [%] |
| Produkce celkem | 1234,8608 | 99,68% | 598,7635 | 48,33% | 3,93 | 0,32% | 1238,791 | 100% |
| Úprava nebo využití (mimo R12), včetně N1, N2 | 49,44 | 3,99% | 29,76 | 2,40% | 2,3 | 0,19% | 51,74 | 4,18% |
| Skládkování | 39,58 | 3,20% | 18,9984 | 1,53% | 1,63 | 0,13% | 41,21 | 3,33% |
| Spalování | 1145,80 | 92,49% | 549,984 | 44,40% |  | 0,00% | 1145,80 | 92,49% |

Zdroj dat: Evidence odpadů města Chrastavy

Tabulka č. 8 – Množství vytříděného odpadu z komunálního odpadu města Chrastavy v období 2002 – 2003

| Druh vytříděného odpadu (katalog. čísla odpadu) | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- |
|  | [t/rok] | [%] | Měrná produkce [kg/obyv] | Převažující způsob sběru | [t/rok] | [%] | Měrná produkce [kg/obyv] | Převažující způsob sběru |
| Papír | 10 | 39,48% | 1,64 | SN | 29,7631 | 48,96% | 4,88 | SN |
| Plasty |  | 0,00% | 0,00 |  |  | 0,00% | 0,00 |  |
| PET (pokud se sbírá odděleně) | 1,8 | 7,11% | 0,30 | SN | 7,4234 | 12,21% | 1,22 | SN |
| Sklo barevné | 10,6 | 41,85% | 1,74 | SN | 19,6802 | 32,37% | 3,23 | SN |
| Sklo bílé |  | 0,00% | 0,00 |  |  | 0,00% | 0,00 |  |
| Kovy |  | 0,00% | 0,00 |  |  | 0,00% | 0,00 |  |
| Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) bez papíru |  | 0,00% | 0,00 |  |  | 0,00% | 0,00 |  |
| Nebezpečný odpad | 2,93 | 11,57% | 0,48 | SD | 3,93 | 6,46% | 0,64 | SD |
| Objemný odpad |  | 0,00% | 0,00 |  |  | 0,00% | 0,00 |  |
| Další komodity |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | 25,33 | 100% |  |  | 60,7967 | 100% |  |  |

Zdroj dat: Evidence odpadů města Chrastavy

Přehled kódů způsobu sběru je uveden v Příloze č. 2.

## E.3. Zařízení na využívání a odstraňování odpadů

Město Chrastava provozuje uzavřenou skládku skupiny SIO: Chrastava - Dolní Vítkov. Probíhá zde již pouze doplňování skládky a jako zavážka jsou zde použity tyto odpady:

- 170101 – beton

- 170102 – cihly

- 170103 – tašky a keramické výrobky

- 170504 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503

- 170506 – vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505

- 200202 - zemina a kameny.

Městu byl na toto zařízení udělen souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů a souhlas s provozním řádem tohoto zařízení, č.j. KULK/18055/2006 ze dne 7.3.2006 s platností do 31.12.2008.

Další zařízení k nakládání s komunálními ani jinými odpady město neprovozuje.

Přehled zařízení k nakládání s odpady - viz tabulka č. 9 a 10.

Tabulka č. 9 – Provozovaná zařízení k nakládání s odpady

| Název zařízení/ majitel zařízení | Kód zařízení | Uvedení do provozu/ předp. ukončení provozu | Projektovaná kapacita | Kapacitní využití v roce 2003 v [%] k celkové roční projektované kapacitě | Provozovatel/ místo provozu (nakládání) | Kódy zpracovávaných odpadů | Souhlas k provozování do roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chrastava - Dolní Vítkov | D1 | 2000/2008 | 22376 m3 | 7330 m3 | Město Chrastava | 170101, 170102, 170103, 170504, 170506, 200202 | 2008 |

Tabulka č. 10 – Provozovaná zařízení k nakládání s komunálními odpady (KO)

| Název zařízení/ majitel zařízení | Kód zařízení | Uvedení do provozu/ předp. ukončení provozu | Projektovaná kapacita | Kapacitní využití v roce 2003 v [%] k celkové roční projektované kapacitě | Provozovatel/ místo provozu (nakládání) | Kódy zpracovávaných odpadů | Souhlas k provozování do roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shromažďiště odpadů určené pouze pro občany města |  | 1998 |  | 100 % | Technické a stavební služby a. s./Liberecká 35 | 130208, 160211, 160213, 160506, 200121, 200123, 200127, 200133, 200135, 200301 | - |

## E.4. Prognóza vývoje

Lze očekávat, že produkce komunálních odpadů bude mít v následujících letech vzrůstající tendenci, ale díky osvětě, která průběžně probíhá ve školách i mezi občany města lze očekávat menší změnu meziročního nárůstů komunálního odpadu než doposud a zvýšení produkce vytříděných složek komunálního odpadu.

Předpokládaný vývoj celkové produkce odpadů je uveden v tabulce č. 11.

Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech

Stávající způsob nakládání s odpady města Chrastavy je v souladu s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech.

Odpady s výjimkou těch, které jsou ukládány na skládku, jsou předávány oprávněným osobám, dle zákona o odpadech, k využití a odstranění.

Separované složky komunálního odpadu jsou předávány k materiálovému využití a směsný komunální odpad je využíván energeticky.

V tabulce č. 12 se uvádějí neshody s požadavky zákona při nakládání s odpady.

Tabulka č. 11 – Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce komunálních a dalších odpadů města Chrastavy

| Odpad | Celková produkce odpadů |
| --- | --- |
|  | 2003 | 2010 |
|  | [t/rok] | [%] | [t/rok] | [%] |
| Komunální odpady | 1246,2142 | 100% | 1583,98 | 100% |
| Z komunálního odpadu: |  |  |  |  |
| a) vybrané složky odděleného sběru: papír | 29,7631 | 2,39% | 70,77 | 4,47% |
| kovy | 0 | 0,00% | nelze určit |  |
| plasty | 7,4234 | 0,60% | 32,26 | 2,04% |
| sklo | 19,6802 | 1,58% | 51,92 | 3,28% |
| b) nebezpečné složky | 3,93 | 0,32% | 14,15 | 0,85% |
| c) objemný odpad |  | 0,00% | nelze určit |  |
| d) biologicky rozložitelný odpad x) | 569,00 | 45,66% | 679,50 | 42,90% |
| e) zbytkový směsný odpad | 616,42 | 49,46% | 736,13 | 46,47% |
| Stavební odpady |  |  |  |  |
| Další odpady |  |  |  |  |

Tabulka č. 12 – Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady města Chrastavy v roce 2003 – neshody

| Kat. číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Kód stávajícího způsobu nakládání s odpadem | Neshoda s požadavky zákona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200307 | Objemný odpad | O | R1 | Odpad není evidován samostatně, ale společně se směsným komunálním odpadem |

Vyhodnocení souladu Plánu odpadového hospodářství obce s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje

Závazná  část Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje (POHLK) byla vyhlášena obecně  závaznou  vyhlášku  Libereckého  kraje  č.  1/2004  ze dne 16.3.2004. Tato vyhláška  stanovuje:

- opatření k  předcházení vzniku odpadů, omezování  jejich množství  a nebezpečných  vlastností,

- zásady pro nakládání s komunálním odpadem

- zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady

- zásady pro nakládání s vybranými druhy  odpadů,

- zásady pro vytváření jednotné a přiměřené   sítě   zařízení   k   nakládání   s   odpady,

- podíl recyklovaných odpadů,

- podíl odpadů ukládaných na skládku.

Závazná část POHLK platí pro území Libereckého kraje do roku 2013. Je závazným podkladem  pro rozhodovací a jiné činnosti  příslušných  správních  úřadů a obcí v oblasti odpadového hospodářství.

## G.1. Přehled cílů a opatření k jejich dosažení

V tabulkách č. 13.1. až 13.8. jsou uvedeny cíle a opatření ze závazné části POH Libereckého kraje vztahující se k POH města Chrastavy a míra shody mezi těmito POH.

V tabulkách č.  14.1. až 14.7. jsou vytyčeny cíle města Chrastavy k dosažení souladu s POH Libereckého kraje.

### G.1.1. Cíle a opatření uvedené v závazné části POH Libereckého kraje vztahující se k městu Chrastava

Tabulka č. 13.1. – Porovnání POH města Chrastavy se závaznou částí POH Libereckého kraje – Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností

| Liberecký kraj | Míra shody s POHK | Vysvětlivky v případě neshody a definice podmínek dosažení souladu |
| --- | --- | --- |
| Cíle a konkrétní opatření k jejich dosažení pro: Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností. |  |  |
| Číslo cíle: 3.1.1.II Název cíle: Původci odpadů aplikují prevenční přístupy (IPP, CP, EMS/EMAS, BAT) Indikátor: Podíl původců odpadů uplatňují prevenční přístupy Cílová hodnota: 25% v roce 2005, 50% v roce 2010 | částečně | Město zadává služby pro odpady firmě, která má zavedený EMS podle standardu ISO 14001, ISO 9001 a OHSAS 18001. |
| Opatření: 3.1.1.I Upřednostnit ekologicky šetrné výrobky při zadávání zakázek na úrovni orgánů veřejné právy | částečně | Při nákupech se rozhoduje zejména podle ceny a kvality služby/výrobků. |
| 3.1.1.J Požadovat při poskytování podpor uvolňovaných ze státních nebo komunálních rozpočtů v případech, kde je to vhodné, použití výrobků vyrobených nízkoodpadovou technologií | částečně | Při nákupech se rozhoduje zejména podle ceny a kvality služby/výrobků. |
| 3.1.1.K Působit prostřednictvím přímé a nepřímé podpory na změnu chování podnikatelské i občanské sféry směrem k upřednostňování výrobků příznivých z hlediska jejich vlivu na zdraví lidí a životní prostředí | částečně | Informace vůči občanům jsou zaměřeny zejména na správné využívání služeb systému hospodaření s odpady. |

| Číslo cíle: 3.1.1.III Název cíle: Spotřebitelé jsou trvale informováni o environmentálních charakteristikách výrobků a služeb v okamžiku nákupu Indikátor: Podíl informovaných spotřebitelů Cílová hodnota: 75% v roce 2005, 100% v roce 2010 | nehodnoceno | Jde o povinnost prodejců a dovozců. |
| --- | --- | --- |
| Opatření: 3.1.1.L Naplňovat program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro oblast odpadového hospodářství včetně zlepšení přístupu veřejnosti k informacím o stavu odpadového hospodářství. | ano | Informace jsou občanům předávány prostřednictvím městského rozhlasu, plakátů, letáků a Novoměstských novin. |

Tabulka č. 13.2. – Porovnání POH města Chrastavy se závaznou částí POH Libereckého kraje – Nakládání s komunálními odpady

| Liberecký kraj | Míra shody s POHK | Vysvětlivky v případě neshody a definice podmínek dosažení souladu |
| --- | --- | --- |
| Cíle a konkrétní opatření k jejich dosažení pro: Nakládání s komunálními odpady. |  |  |
| Číslo cíle: 3.1.2.I Název cíle: Zajistit sběr nebezpečných složek komunálního odpadu Indikátor: Podíl nebezpečných složek komunálního odpadu ve sběrném systému Cílová hodnota: 50% výskytu do roku 2005, 75% výskytu do roku 2010 | ne | V r. 2003 sběr NO 4,1 tuny, to je 0,33% z celkové produkce KO. Při předpokládaném obsahu NO v KO cca 1% není cíl pro rok 2005 plněn. |
| Opatření: 3.1.2.A Zajistit četnost a dostupnost sběrných míst k odložení nebezpečných složek komunálního odpadu | ano | Mobilní sběr 2x ročně, shromaždiště odpadů. |
| 3.1.2.I Motivovat veřejnost k třídění nebezpečných složek komunálního odpadu | ano | Tisk, plakáty, letáky do schránek. |
| Číslo cíle: 3.1.2.II Název cíle: Zajistit sběr, recyklaci a využití odpadů spotřebitelských obalů Indikátor: Podíl recyklovaných a využitých odpadů obalů Cílová hodnota: Podle př. 3, zákona č. 477/2001 Sb. | nehodnoceno | Tento cíl se vztahuje na povinné osoby dle obalového zákona. |
| Opatření: 3.1.2.B Zajistit četnost a dostupnost sběrných míst k odložení využitelných složek komunálního odpadu | částečně | V městě Chrastava je k 31.12.2003 rozmístěno celkem 50 nádob na sběr separovaného odpadu: 16 ks nádob 1100 litrů na papír (svoz 1x14 dní), 16 ks nádob 1100 litrů na sklo (svoz 1x14 dní), 18 ks nádob 1100 litrů na plasty (svoz 1x14 dní). To odpovídá počtu občanů na nádobu: papír – 383občanů/nádobu, sklo – 383občanů/nádobu, plasty – 340občanů/nádobu. |
| 3.1.2.C Upřednostňovat při přípravě a financování projektů odpadového hospodářství projekty infrastruktury pro odvozný systém sběru tříděného komunálního odpadu před ostatními projekty nakládání s odpady | nehodnoceno |  |
| 3.1.2.J Podporovat použití vratných opakovaně použitelných obalů | ne | Podpora není prováděna. |
| Číslo cíle: 3.1.2.III Název cíle: Zajistit sběr a využití vyřazených zařízení (objemných odpadů) Indikátor: Podíl využitých vyřazených zařízení Cílová hodnota: 50% výskytu do roku 2005, 75% výskytu do roku 2010 | ne | V současné době není objemný odpad v evidenci odpadů města Chrastava evidován samostatně pod katalogovým číslem 200307. Proto se doporučuje tento odpad zavést do evidence samostatně a po 31.12.2006 produkci tohoto odpadu vyhodnotit dle POH Libereckého kraje, popř. stanovit cíle a zavést opatření k jejich realizaci . |
| Opatření: 3.1.2.D Zajistit četnost a dostupnost sběrných míst k odložení objemného odpadu | ano | Shromaždiště odpadů a mobilní svoz VOK. |
| Číslo cíle: 3.1.2.IV Název cíle: Zvýšit materiálové využívání komunálních odpadů Indikátor: Podíl materiálově využitých komunálních odpadů Cílová hodnota: 50% do roku 2010 | ne | V současné době je materiálové využití cca 4,5 % (vypočteno z tabulky č. 5) z celkových KO. V r. 2010 při předpokládaném nárůstu bude 50% z KO představovat 707,8 tun/rok. Toto není dosažitelné v systému města, neboť zbytkový KO se vozí k energetickému využití do spalovny TERMIZO. Navíc je 65 % domácností vybaveno lokálními zdroji vytápění a využitelné složky spalují v těchto zdrojích. Město si může stanovit cíl max 20 %, který vyplývá ze splnění požadavků na vytřídění a recyklaci obalových odpadů, objemných odpadů, nebezpečných odpadů. |
| Opatření: 3.1.2.F Zvyšovat v maximálně možné míře množství materiálově využívaných druhů odpadů tvořících biologicky rozložitelné komunální odpady vytříděné z komunálního odpadu, zejména papíru, lepenky, dřeva | ano | Provádí se oddělený sběr papíru. |

| Číslo cíle: 3.1.2.V Název cíle: Snížit podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů uložených na skládky Indikátor: Podíl skládkovaných biologicky rozložitelných komunálních odpadů Cílová hodnota: Na 75% (hmotnostních) do roku 2010, na 50% do roku 2013, na 35% do roku 2020 z výskytu biologicky rozložitelných komunálních odpadů v roce 1995 | ano | 92 % komunálních odpadů je odváženo k energetickému využití do spalovny Termizo, a. s., na skládku je odváženo pouze 3,18 % komunálních odpadů. |
| --- | --- | --- |
| Opatření: 3.1.2.E Vytvářet podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů biologicky rozložitelných druhů odpadů vznikajících v domácnostech, živnostech, průmyslu a úřadech, mimo směsný odpad, omezovat znečišťování biologicky rozložitelných odpadů jinými odpady (zejména mající nebezpečné vlastnosti) | ano | Provádí se oddělení sběr papíru. |
| 3.1.2.G Upřednostňovat kompostování a anaerobní rozklad biologicky rozložitelných odpadů (které nelze recyklovat) s využitím výsledného produktu zejména v zemědělství při rekultivacích, úpravách zeleně, odpady, které nelze takto využít upravovat na alternativní palivo a nebo energeticky využívat | nehodnoceno | Vytříděný papír je předáván k recyklaci. Jiný biologicky rozložitelný odpad není ve městě evidován. |
| Číslo cíle: 3.1.2.VI Název cíle: Dospělá populace má dostatek informací k rozhodování Indikátor: Podíl dostatečně informované populace Cílová hodnota: 100% do roku 2005 | ano | Informace jsou občanům předávány prostřednictvím městského rozhlasu, plakátů, letáků a Chrastavských listů. |

| Číslo cíle: 3.1.2.VII Název cíle: Dětská populace prochází systémem ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Indikátor: Podíl dětské populace procházející systémem EVVO Cílová hodnota : 100% do roku 2005 | ano | Cíl plněn: Osvěta a ekologické vzdělávání a výchova probíhá ve škole v Chrastavě: průběžná informovanost žáků dle aktuální problematiky probíhá sběr PET lahví, baterií, papíru – spolupráce se ČSOP |
| --- | --- | --- |
| Číslo cíle: 3.1.2.VIII Název cíle: Energeticky využívat 50% komunálního odpadu Indikátor: Podíl energeticky využitých komunálních odpadů Cílová hodnota: 50% od roku 2004 | ano | Více než 91 % odpadů je odváženo k energetickému zpracování do spalovny Termizo, a. s. |
| Opatření: 3.1.2.H Zvyšovat v maximální možné míře množství energeticky využívaného směsného komunálního odpadu – nabízet min. 50% vzniklých komunálních odpadů k energetickému využití | ano | Více než 91% odpadů je odváženo k energetickému zpracování do spalovny Termizo, a. s. |

Tabulka č. 13.3. – Porovnání POH Chrastavy se závaznou částí POH Libereckého kraje – Nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona

| Liberecký kraj | Míra shody s POHK | Vysvětlivky v případě neshody a definice podmínek dosažení souladu |
| --- | --- | --- |
| Cíle a konkrétní opatření k jejich dosažení pro: Nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona. |  |  |
| Číslo cíle: 3.1.4.2.I Název cíle: Zajistit sběr a využití odpadních olejů a zvyšovat množství zpětně odebraných odpadních olejů Indikátor: Podíl využitých odpadních olejů z ročního množství uvedeného na trh Cílová hodnota: 38% hmotnostních do roku 2006, 50% hmotnostních do roku 2012 | nehodnoceno | Není úlohou města. Město může informovat (prostřednictvím letáků, plakátů, novin, rozhlasu) občany o využití zpětného odběru výrobků a o místech zpětného odběru. Může tak dojít ke snížení nákladů města na odstranění odpadů, na které se vztahuje právě zpětný odběr výrobků. |
| Opatření: 3.1.4.2.B Informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru použitých minerálních olejů | nehodnoceno | Není úlohou města. Město může informovat (prostřednictvím letáků, plakátů, novin, rozhlasu) občany o místech zpětného odběru. |
| 3.1.2.4.C Zabraňovat mísení odpadních olejů v místech jejich vzniku, soustřeďování a skladování, s ohledem na jejich následné využití | nehodnoceno | Není úlohou města. |

| Číslo cíle: 3.1.4.7.I Název cíle: Zajistit sběr a využití autovraků Indikátor I: Podíl opětovně používané a využívané hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok Indikátor II: Podíl opětovně používané materiálově využívané hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok Cílová hodnota I: Autovraky vozidel vyrobených po 1.1.1980: 85% průměrné hmotnosti od 1.1.2006 95% průměrné hmotnosti od 1.1.2015 Autovraky vozidel vyrobených před 1.1.1980: 75% průměrné hmotnosti od 1.1.2006 Cílová hodnota II: Autovraky vozidel vyrobených po 1.1.1980: 80% průměrné hmotnosti od 1.1.2006, 85% průměrné hmotnosti od 1.1.2015 Autovraky vozidel vyrobených před 1.1.1980: 70% průměrné hmotnosti od 1.1.2006 | ne | Cíle se netýkají obce, obec zajišťuje dílem jen některá opatření k plnění cílů. |
| --- | --- | --- |
| Opatření: 3.1.4.7.B Stanovit místa pro umístění vozidel vyřazených z evidence motorových vozidel, kde nedojde k poškození či ohrožení životního prostředí ani k narušení estetického vzhledu obce či zvláště chráněné části přírody a krajiny a nebude ohrožovat bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích | ne | Místo není stanoveno, odstranění autovraků je na občanech. |
| Číslo cíle: 3.1.4.8.I Název cíle: Zajistit sběr a využití stavebních a demoličních odpadů Indikátor: Podíl využitých stavebních a demoličních odpadů ze vznikajících stavebních a demoličních odpadů Cílová hodnota: 50% hmot. do 31.12.2005, 75% do 31.12.2012 | ano | Občanům je umožňováno vozit stavební a demoliční odpady na uzavřenou skládku v městě Chrastava. Tyto odpady jsou zde využívány jako zavážka při rekultivaci skládky. |

| Opatření: 3.1.4.8.A Zajistit sběr a využití stavebních a demoličních odpadů | ano | viz popis cíle |
| --- | --- | --- |
| Číslo cíle: 3.1.4.9.I Název cíle: Zajistit sběr a využití zářivek Indikátor: Podíl využitých použitých zářivek ze vznikajících odpadních zářivek Cílová hodnota: 80% hmotnostních do roku 31.12.2005, 90% hmotnostních do roku 31.12.2010 | ano | Sběr odpadních zářivek je zajišťován sběrným dvorem a mobilním sběrem nebezpečných odpadů. Zajištění zpětného odběru použitých zářivek není úlohou města. Město může pouze informovat o místech zpětného odběru. |
| Opatření: 3.1.4.9.B Informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru použitých zářivek | nehodnoceno | Není úlohou města. Město může informovat (prostřednictvím letáků, plakátů, novin, rozhlasu) občany o místech zpětného odběru. |
| Číslo cíle: 3.1.4.10.I Název cíle: Zajistit sběr a využití pneumatik Indikátor: Podíl využitých použitých pneumatik z prodaných pneumatik v klouzavém průměru za léto 2002 - 2004 Cílová hodnota: 90% hmotnostních do roku 31.12.2005, 100% hmotnostních do roku 31.12.2010 | nehodnoceno | Daná cílová hodnota nemůže být vyhodnocována na úrovni města. |
| Opatření: 3.1.4.10.B Informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru použitých pneumatik | nehodnoceno | Není úlohou města. Město může informovat (prostřednictvím letáků, plakátů, novin, rozhlasu) občany o místech zpětného odběru. |
| Číslo cíle: 3.1.4.11.I Název cíle: Zajistit sběr a využití použitých chladniček používaných v domácnostech Indikátor: Podíl chladniček používaných v domácnostech na celkovém počtu chladniček používaných v domácnostech uvedených na trh v daném roce Cílová hodnota: Není kvantifikována | nehodnoceno | Sběr chladniček je zajištěn sběrným dvorem a mobilním sběrem, chladničky jsou předávány k využití oprávněné osobě. Zpětný odběr - není úlohou města. Město může informovat (prostřednictvím letáků, plakátů, novin, rozhlasu) občany o místech zpětného odběru. |

| Opatření: 3.1.4.11.B Informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru použitých chladniček používaných v domácnostech | nehodnoceno | Není úlohou města. Město může informovat (prostřednictvím letáků, plakátů, novin, rozhlasu) občany o místech zpětného odběru. |
| --- | --- | --- |
| Číslo cíle: 3.1.4.11.II Název cíle: Zajistit sběr a využití odpadních elektronických a elektrických zařízení (OEEZ) Indikátor I: Průměrná míra odděleného sběru Indikátor II: Míra využitelnosti OEEZ Indikátor III: Míra opětovného použití a recyklace OEEZ Cílová hodnota I: 4 kg OEEZ ze soukromých domácností/osobu.rok do 31.12.2006 Cílová hodnota II: OEEZ spadající do kategorie přílohy IA průměrné hmotnosti: 1 a 10 – 80% 2,3,4,5,6,7 – 75%; do 31.12.2006 Cílová hodnota III: OEEZ spadající do kategorie přílohy IA průměrné hmostnosti: 1 a 10 – 75% 2,3,4,5,6,7 – 65% výbojky – 85% | nehodnoceno | Není úlohou města. Město může informovat (prostřednictvím letáků, plakátů, novin, rozhlasu) občany o místech zpětného odběru nebo místech odděleného sběru. |
| Opatření: 3.1.4.11.H Stimulovat spotřebitele k účasti na sběru OEEZ | nehodnoceno | Není úlohou města. Město může informovat (prostřednictvím letáků, plakátů, novin, rozhlasu) občany o místech zpětného odběru nebo místech odděleného sběru. |

Tabulka č. 13.4. – Porovnání POH města Chrastavy se závaznou částí POH Libereckého kraje – Nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými

| Liberecký kraj | Míra shody s POHK | Vysvětlivky v případě neshody a definice podmínek dosažení souladu |
| --- | --- | --- |
| Cíle a konkrétní opatření k jejich dosažení pro: Nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými. |  | Řešeno v rámci komunálních odpadů. |

Tabulka č. 13.5. – Porovnání POH města Chrastavy se závaznou částí POH Libereckého kraje – Nakládání s odpady z obalů

| Liberecký kraj | Míra shody s POHK | Vysvětlivky v případě neshody a definice podmínek dosažení souladu |
| --- | --- | --- |
| Cíle a konkrétní opatření k jejich dosažení pro: Nakládání s odpady z obalů. |  | Řešeno v rámci komunálních odpadů. |

Tabulka č. 13.6. – Porovnání POH města Chrastavy se závaznou částí POH Libereckého kraje – Využívání odpadů

| Liberecký kraj | Míra shody s POHK | Vysvětlivky v případě neshody a definice podmínek dosažení souladu |
| --- | --- | --- |
| Cíle a konkrétní opatření k jejich dosažení pro: Využívání odpadů. |  |  |
| Číslo cíle: 3.1.6.I Název cíle: Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace Indikátor: Podíl využitých odpadů ze vznikajících odpadů Cílová hodnota: 55% do roku 2012 | ano | Přes 91 % odpadů je předáváno k energetickému využití. Papír, plasty a sklo jsou předávány k materiálovému využití. |
| Opatření: 3.1.6.A Podporovat oddělený sběr a materiálové využití u všech skupin odpadů, kde je to s ohledem na environmentální, technické, ekonomické a sociální podmínky možné | částečně | Řešeno v rámci komunálních odpadů. |
| 3.1.6.B Upřednostňovat energetické využití směsného komunálního odpadu před jeho skládkováním | ano | Řešeno v rámci komunálních odpadů. |
| 3.1.6.D Podporovat rozvoj trhu s recyklovanými výrobky, upřednostnit výrobky z recyklovaných materiálů a ekologicky šetrné výrobky při zadávání zakázek na úrovní orgánů veřejné správy | částečně | Řešeno v rámci komunálních odpadů. |
| 3.1.6.E Požadovat při poskytování podpor uvolňovaných ze státních nebo komunálních rozpočtů v případech, kde je to vhodné, použití recyklovaných výrobků nebo výrobků vyrobených nízkoodpadovou technologií | částečně | Řešeno v rámci komunálních odpadů. |

Tabulka č. 13.7. – Porovnání POH města Chrastavy se závaznou částí POH Libereckého kraje – Snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené

| Liberecký kraj | Míra shody s POHK | Vysvětlivky v případě neshody a definice podmínek dosažení souladu |
| --- | --- | --- |
| Cíle a konkrétní opatření k jejich dosažení pro: Snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené. |  |  |
| Číslo cíle: 3.1.7.I Název cíle: Snížit množství odpadů ukládaných na skládky Indikátor: Podíl odpadů ukládaných na skládky Cílová hodnota: O 20% hmotnosti do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s výhledem dalšího postupného snižování | nelze porovnat | Veškerý komunální odpad byl v roce 2000 předáván k energetickému využití do spalovny Termizo, a. s. Výjimku tvořili pouze nespalitelné odpady a případy výpadku odběru spalovnou. |
| Opatření: 3.1.7.A Ukládat odpady na skládky jen v případě, že s odpady nelze v daném místě a čase nakládat jiným způsobem | ano | Odpady se zpravidla předávají k energetickému využití do spalovny Termizo, a. s. Výjimku tvoří nespalitelné odpady a případy výpadku odběru spalovnou. |
| Číslo cíle: 3.1.7.III Název cíle: Snížit skládkování spalitelných odpadů Indikátor: Podíl sládkovaných spalitelných odpadů Cílová hodnota: 0% do roku 2010 | ano | Odpady se zpravidla předávají k energetickému využití do spalovny Termizo, a. s. Výjimku tvoří nespalitelné odpady a případy výpadku odběru spalovnou. |

Tabulka č. 13.8. – Porovnání POH města Chrastavy se závaznou částí POH Libereckého kraje – Vytváření integrovaného sytému nakládání s odpady

| Liberecký kraj | Míra shody s POHK | Vysvětlivky v případě neshody a definice podmínek dosažení souladu |
| --- | --- | --- |
| Cíle a konkrétní opatření k jejich dosažení pro: Vytváření integrovaného systému nakládání s odpady. |  | Ve spolupráci s oprávněnou osobou. |
| Opatření k vytváření integrovaného systému nakládání s odpady: 3.1.5.A V maximální možné míře využívat stávající systémy nakládání s odpady pokud vyhovují požadavkům právního řádu | ano | Je v plné míře využívána spalovna Termizo, a. s. a další zařízení pro odpady. |
| 3.1.5.C Preferovat integrované systémy nakládání s odpady, tzn. komplexní regionální systémy za předpokladu zajištění logistiky a odbytu výstupů | ano | Je v plné míře využívána spalovna Termizo, a. s. a další zařízení pro odpady. |
| 3.1.5.E Zapracovat prostorové požadavky nových zařízení do územně-plánovací dokumentace všech stupňů | ano | Stávající zařízení jsou zohledněna v ÚP, nová se na území obce nepředpokládají. |
| 3.1.5.K Usilovat na všech úrovních veřejné správy o efektivní změny v řízení odpadového hospodářství vedoucí ke zvýšení kvality řízení a odpovědnosti při rozhodování | ano | Školení pracovníků odpovědných za odpadové hospodářství. |
| 3.1.5.L Usilovat na všech úrovních o zvýšení kvality služeb poskytovaných oprávněnými osobami | ano | Provádí se výběrová řízení na dodavatele služeb. |

### G.1.2. Cíle a opatření, která bude obec realizovat

Tabulka č. 14.1.

| Cíl POHo | Zlepšit podmínky pro předcházení vzniku odpadů | Termín realizace: průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město Chrastava + původci |
| Název opatření/programu | Zlepšení podmínek pro předcházení vzniku odpadů |
| Vazba na závaznou část POH kraje | 3.1.1. Opatření pro předcházení vzniku odpadů |
| Cílová hodnota: | Nespecifikováno |
| Činnosti | Zohlednit využití ekologicky šetrných výrobků a recyklovatelných/recyklovaných výrobků při zadávání zakázek a nákupech. |
| Způsob monitoringu: | Každoroční zhodnocení | Potřeba zdrojů: Ne |

Tabulka č.14.2.

| Cíl POHo | Zajistit informovanost spotřebitelů o environmentálních vlastnostech výrobků z hlediska systému nakládání s odpady | Termín realizace: průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město Chrastava + povinné osoby |
| Název opatření/programu | Zajištění informovanosti spotřebitelů o environmentálních vlastnostech výrobků z hlediska systému nakládání s odpady |
| Vazba na závaznou část POH kraje | 3.1.1. Opatření pro předcházení vzniku odpadů |
| Cílová hodnota: | Nespecifikováno |
| Činnost | Informovat občany o tom, které výrobky se stávají součástí nebezpečného odpadu nebo které nejvíce zatěžují objemem/hmotností: prostřednictvím Chrastavských listů (články vztahující se k danému tématu) prostřednictvím letáků s informacemi o daných výrobcích možnost uspořádání ankety směřované k povědomí lidí o výrobcích stávajících se součástí nebezpečného odpadu |
| Způsob monitoringu: | Každoroční zhodnocení množství NO obsažených v KO a výsledků ankety | Potřeba zdrojů: Ne |

Tabulka č.14.3.

| Cíl POHo | Zvýšení odděleného sběru nebezpečných odpadů z KO na úrovni 75% z výskytu | Termín realizace: 31.12.2010 |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město Chrastava |
| Název opatření/programu | Informační kampaň k nebezpečným odpadům |
| Vazba na závaznou část POH kraje | 3.1.2. Zásady pro nakládání s komunálními odpady |
| Cílová hodnota: | 75% výskytu NO v KO - bereme-li v úvahu, že NO v KO je 1% (dle Implementační a investiční strategie pro směrnice ES o odpadech-projekt PHARE, 2001, AEA Technology pro MŽP ČR) – cílová hodnota je tedy vytřídit 75% NO z uvedeného 1% KO |
| Činnosti | 1. Prostřednictvím informačních nástrojů města a ekologické výchovy na školách prohlubovat povědomí občanů o tom, co patří do nebezpečného odpadu |
|  | 2. Pravidelně informovat občany města o službách pro nebezpečné odpady v systému města |
| Způsob monitoringu: | Každoroční zhodnocení (indikátor = množství shromážděných NO v tunách/rok) | Potřeba zdrojů: V rámci zdrojů na informační kampaň a ekologickou výchovu |

Tabulka č.14.4.

| Cíl POHo | Sběr a využití odpadů spotřebitelských obalů a podobných odpadů | Termín realizace: 31.12.2008 |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Chrastava + povinné osoby |
| Název opatření/programu | Zajistit sběr, recyklaci a využití odpadů spotřebitelských obalů a podobných odpadů |
| Vazba na závaznou část POH kraje | 3.1.2. Zásady pro nakládání s komunálními odpady |
| Cílová hodnota: | Je zajištěna četnost a dostupnost sběrných míst využitelných složek komunálního odpadu. |
| Činnosti | 1. Zmapovat rozmístění sběrných nádob na území města. |
|  | 2. Rozmístit potřebný počet nádob a určit četnosti svozu. |
|  | 3. Variantně zavést souběžně se sběrem do sběrných nádob i jiné systémy odděleného sběru (pytlový sběr plastů, sběr papíru na škole). |
|  | 4. Pravidelně informovat občany města o službách pro obalové a podobné odpady v systému města a o možnostech využití vratných obalů. |
| Způsob monitoringu: | Každoroční zhodnocení (indikátor = množství shromážděných plastů, skla, papíru v t/rok) | Potřeba zdrojů: kontejnery – pronájem 36 000,- (při četnosti svozu papír, plast – 1xtýdně a sklo 1x14dní) + zvýšení nákladů na svoz |

Tabulka č.14.5.

| Cíl POHo | Zajistit využití objemného odpadu | Termín realizace: evidence: 31.12.2006 využití: 31.12. 2010 |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město Chrastava |
| Název opatření/programu | Zanesení produkce objemného odpadu samostatně do evidence a zajištění jeho využití |
| Vazba na závaznou část POH kraje | 3.1.2. Zásady pro nakládání s komunálními odpady |
| Cílová hodnota: | Využít 75% objemných odpadů |
| Činnosti | 1. Zanesení objemných odpadů (200307) do evidence. |
|  | 2. Pravidelně informovat občany města o službách pro objemné odpady v systému města. |
|  | 3. Zajistit podle možností prostřednictvím oprávněné osoby využití objemných odpadů: s oprávněnou osobou projednat možnost využívání objemných odpadů, popř. ošetřit smluvním vztahem |
| Způsob monitoringu: | Každoroční zhodnocení (indikátor = množství využitých objemných odpadů t/rok) | Potřeba zdrojů: v rámci stávajícího systému |

Tabulka č.14.6.

| Cíl POHo | Zvýšení materiálového využití komunálního odpadu | Termín realizace: 31.12. 2010 |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město Chrastava |
| Název opatření/programu | Rozšíření odděleného sběru a využití složek komunálního odpadu |
| Vazba na závaznou část POH kraje | 3.1.2. Zásady pro nakládání s komunálními odpady |
| Cílová hodnota: | Využít 20 % KO |
| Činnosti | 1. Zmapovat rozmístění sběrných nádob na území města. 2. Rozmístit potřebný počet nádob a určit četnosti svozu. 3. Variantně zavést souběžně se sběrem do sběrných nádob i jiné systémy odděleného sběru (pytlový sběr plastů, sběr papíru na škole). 4. Pravidelně informovat občany města o službách pro obalové a podobné odpady v systému města a o možnostech využití vratných obalů. |
| Způsob monitoringu: | Každoroční zhodnocení (indikátor = množství materiálově využitých KO t/rok) | Potřeba zdrojů: viz činnosti pro sběr a využití obalových a podobných odpadů |

Tabulka č.14.7.

| Cíl POHo | Podpořit cíle POH kraje v recyklaci autovraků | Termín realizace: 31.12.2006 |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město Chrastava |
| Název opatření/programu | Stanovení místa pro odkládání autovraků |
| Vazba na závaznou část POH kraje | 3.1.4.7.I. Autovraky |
| Cílová hodnota: | Nespecifikováno |
| Činnosti | 1. Vytipovat certifikovaného vrakoviště (vrakovišť) umístěných nejblíže obci a informovat občany o autovrakovištích pro odkládání autovraků |
|  | 2. Stanovit místo pro odstavení opuštěných autovraků před jejich odstraněním |
| Způsob monitoringu: | Není | Potřeba zdrojů: Ne |

H) Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství, struktura zdrojů a dynamika změn

V tabulce č. 15 je uveden rozpočet příjmů a výdajů města Chrastavy pro odpadové hospodářství.

Z tabulky vyplývá, že město Chrastava má výdaje na odpadové hospodářství vyšší než příjmy. Největší výdaje má město na svoz a odstranění komunálního odpadu. Můžeme předpokládat, že tyto výdaje jako takové ještě porostou, vzhledem ke zvyšující se produkci KO. Jelikož v dalších letech se předpokládá zvýšení  podílu vytříděných komodit z KO (sklo, papír, plasty), lze očekávat i nárůst výdajů za tyto komodity.

Podstatnými příjmy do odpadového hospodářství města Chrastavy jsou poplatky od občanů vybírané na svoz a odstranění komunálního odpadu a dotace Ekokomu. Výši poplatku od občanů za svoz a odstranění komunálního odpadu stanovuje vyhláška města Chrastava č. 5/2004. Dočasnými příjmy do odpadového hospodářství města jsou v současné době také poplatky, které platí fyzické nebo právnické osoba za ukládání odpadů na skládku města.

Tabulka č. 15 - Příjmy a výdaje města Chrastavy na OH v období 2002 – 2003

| Název nástroje | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- |
|  | Kč | [%] | Kč | [%] |
| Příjmy |  |  |  |  |
| Poplatky, ceny hrazené občany a živnostníky | 2227348,50 | 81,763 | 2410263,00 | 83,961 |
| Dotace EKO-KOM | 8787,80 | 0,323 | 80418,00 | 2,801 |
| Příjmy z prodeje druhotných surovin | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| Jiné příjmy z OH | 488000,00 | 17,914 | 380000,00 | 13,237 |
| Celkem příjmy | 2724136,30 | 100% | 2870681,00 | 100% |
| Celkem příjmy z OH na tunu odpadu | 2587,00 | 0,001 | 2303,21 | 0,001 |
| Celkem příjmy na obyv./rok | 446,73 | 0,000 | 470,76 | 0,000 |
| Výdaje |  |  |  |  |
| Výdaje na svoz a odstranění KO pro občany města | 2476773,00 | 73,442% | 2469328,00 | 68,763% |
| Výdaje na svoz a odstranění KO pro objekty města | 22084,00 | 0,655% | 24758,00 | 0,689% |
| Výdaje na tříděný sběr | 98280,00 | 2,914% | 193488,00 | 5,388% |
| Výdaje na NO, objemný odpad | 36645,00 | 1,087% | 69004,00 | 1,922% |
| Výdaje na objemný odpad | 113737,00 | 3551,365% | 136162,00 | 3,792% |
| Výdaje na sběrné dvory | 267900,00 | 7,944% | 324838,00 | 9,046% |
| Vlastní dotace obce do systému | 50000,00 | 1,483% | 50000,00 | 1,392% |
| Výdaje na informační a propagační akce | 2000,00 | 0,059% | 3500,00 | 0,097% |
| Jiné výdaje na OH | 304980,00 | 9,043% | 320000,00 | 8,911% |
| Celkem výdaje | 3372399,00 | 100% | 3591078,00 | 100% |
| Celkem výdaje z OH na tunu odpadu | 3202,63 | 0,095% | 2881,20 | 0,080% |
| Celkem výdaje na obyv./rok | 553,03 | 0,016% | 588,89 | 0,016% |
| Poměr příjmů k výdajům | 1,24 |  | 1,251 |  |

Zdroj: Rozpočet města Chrastava

Způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství obce včetně seznamu vnitřních dokumentů

## I.1. Popis stavu informačního a organizačního zabezpečení odpadového hospodářství obce

### I.1.1. Způsoby a formy komunikace obce s občany k zajištění realizace POHo

Komunikace s občany města Chrastavy probíhá formou:

- Vývěsky na úřední desce města.

- Rozdávání letáků – informační letáky připravují zaměstnanci MÚ nebo jsou zajišťovány prostřednictvím reklamní agentury. Obsahují informace o místech a termínech odevzdávání nebezpečného a velkoobjemového odpadu zaměstnancům společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. při mobilním sběr odpadu a další užitečné informace vztahující se k odpadovému hospodářství.

- Vylepování plakátů.

- Hlášení v městském rozhlase – městský rozhlas pokrývá většinu plochy města Chrastavy.

- Chrastavské listy - vychází jednou za měsíc.

### I.1.2. Stav a vedení evidence odpadů

Město Chrastava vede evidenci komunálních odpadů na základě zákona. Evidence je vedena v papírové podobě.

### I.1.3. Odbornost, způsobilost a kvalifikace pracovníků odpadového hospodářství

Eva Cesarová – referent správy majetku, odbor rozvoje dotace a správy majetku

Činnost v OH:

- vedení evidence odpadů,

- problematika odpadového hospodářství.

### I.1.4. Zařazení odpadového hospodářství v organizačním schématu obce.

Organizační  struktura města:

Práva a povinnosti města Chrastavy v oblasti odpadového hospodářství:

- může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem,

- je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu.

### I.1.5. Seznam vnitřních dokumentů obce zpracovaných k zajištění řízení OH.

Vyhlášky, které ošetřují odpadové hospodářství města Chrastavy:

Vyhláška č.5/98 města Chrastavy ze dne 11.5.1998 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města.

(účinnost od 1. 7. 1998)

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2003 ze dne 20. října 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

(účinnost od 1. 1. 2004)

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 5/2003 ze dne 15. prosince 2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 ze dne 20. října 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

(účinnost od 1.1.2004)

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 5/2004 ze dne 18. října 2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 ze dne 20. října 2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

(účinnost od 1.1.2005)

### I.1.6. Způsob formy spolupráce obce s původci odpadů, kteří působí na katastrálním území obce na realizaci POHo v souvislosti s plány odpadového hospodářství původců.

Vyhláška svým stanoveným systémem neřeší nakládání s odpadem, vyprodukovaným původci odpadů, kteří působí na katastrálním území města Chrastavy, při jejich podnikatelské činnosti. Původci odpadů jsou povinni nakládat s odpady dle ustanovení příslušných právních předpisů. Komunikace s těmito původci odpadů probíhá formou vývěsek na úřední desce města, rozdávání letáků, vylepování plakátů, hlášení v místním rozhlase, prostřednictvím Chrastavských novin.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou využívat služby oprávněné osoby na základě smlouvy uzavřené přímo s oprávněnou osobou.

## I.2. Aktualizace POHo

Osoba zodpovědná za sledování zásadních změn podmínek, na jejichž základě byl POH zpracován:

Jméno: Eva Cesarová

Tel.:  485143216

Email: cesarova@chrastava.cz

Závěr

POH města Chrastavy je zpracován v souladu se závaznou části POH Libereckého kraje a je závazným dokumentem pro činnosti v oblasti odpadového hospodářství města Chrastavy.

……………………………. 			……………………………

Starosta města				      Místostarosta města

K) Terminologie

Obec – základní územní samosprávné společenství občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

- Seznam tabulek

Tabulka č. 1 – Celková produkce odpadů města Chrastavy v období 2000 – 2003

Tabulka č. 2 – Celková produkce komunálních odpadů města Chrastavy v období 2000 – 2003

Tabulka č. 3 – Celková produkce nebezpečných odpadů města Chrastavy v období 2000 – 2003

Tabulka č. 4 – Identifikace hlavních druhů NO města Chrastavy  v období 2000 – 2003

Tabulka č. 5 – Způsob nakládání s odpady města Chrastavy v roce 2003

Tabulka č. 6 – Celková produkce a nakládání s odpady města Chrastavy v roce 2003

Tabulka č. 7 – Celková produkce a nakládání s komunálními odpady města Chrastavy v roce 2003

Tabulka č. 8 – Množství vytříděného odpadu z komunálního odpadu Chrastavy v období 2002 - 2003

Tabulka č. 9 – Provozovaná zařízení k nakládání s odpady

Tabulka č. 10 – Provozovaná zařízení k nakládání s komunálními odpady (KO)

Tabulka č. 11 – Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce komunálních a dalších odpadů města Chrastavy

Tabulka č. 12 – Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady města Chrastavy v roce 2003 – neshody

Tabulka č. 13.1. až 13.8. – Porovnání POH obce města Chrastavy se závaznou částí POH Libereckého kraje

Tabulka č. 14.1. až 14.7. – Cíle a opatření, která bude obec realizovat

Tabulka č. 15 – Příjmy a výdaje města Chrastavy na OH v období 2002 – 2003

M) Seznam grafů

Graf č.1 – Produkce všech odpadů města Chrastavy

Graf č. 2 – Podíl produkce směsného KO k celkové produkci odpadů

Graf č. 3 – Produkce nebezpečných odpadů města Chrastavy v období 2000 - 2003

Graf č. 4 – Produkce jednotlivých druhů odpadů města Chrastavy v roce 2003

N) Seznam zkratek

ČR – Česká republika

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

OH – odpadové hospodářství

POH – Plán odpadového hospodářství

POHo – Plán odpadového hospodářství obce

POHp – Plán odpadového hospodářství původce

POHk – Plán odpadového hospodářství kraje

POH ČR – Plán odpadového hospodářství České republiky

RP POH ČR – Realizační program Plánu odpadového hospodářství České republiky

RP NO – Realizační program POH ČR pro nakládání s nebezpečnými odpady

KO – komunální odpad

NO – nebezpečné odpady

- Použité zdroje

- Evidence odpadů města Chrastava

- provozní evidence .A.S.A. Liberec s. r. o.

- Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce – obce, Praha, MŽP, říjen 2004

- Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje

- Implementační a investiční strategie pro směrnice ES o odpadech (projekt PHARE), 2001, AEA Technology pro MŽP ČR

- Internet

- Seznam příloh

Příloha č. 1 – Přehled kódů nakládání s odpady

Příloha č. 2 – Přehled kódů způsobu sběru tříděného odpadu

Příloha č. 1

Přehled kódů nakládání s odpady

| Způsob nakládání s odpady | Kód |
| --- | --- |
| Využívání odpadů |  |
| Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie | R1 |
| Získání /regenerace rozpouštědel | R2 |
| Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů) | R3 |
| Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin | R4 |
| Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů | R5 |
| Regenerace kyselin a zásad | R6 |
| Obnova látek používaných ke snižování znečištění | R7 |
| Získání složek katalyzátorů | R8 |
| Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů | R9 |
| Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii | R10 |
| Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R10 | R11 |
| Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 | R12 |
| Odstraňování odpadů |  |
| Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) | D1 |
| Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě apod.) | D2 |
| Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu apod.) | D3 |
| Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.) | D4 |
| Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí apod.) | D5 |
| Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 | D8 |
| Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace) | D9 |
| Spalování na pevnině | D10 |
| Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) | D12 |
| Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 | D13 |
| Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13 | D14 |
| Ostatní |  |
| Využití odpadů na rekultivace, terénní úpravy apod. | N1 |
| Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě | N2 |
| Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) nebo jiné provozovně | N3 |
| Zůstatek na skladu k 31. 12. vykazovaného roku | N5 |
| Dovoz odpadu | N6 |
| Vývoz odpadu | N7 |

Pozn.: - za třídění se nepovažuje oddělené ukládání různých druhů odpadů při jejich vzniku.

v tabulce nejsou použity kódy těch způsobů, které jsou v ČR zakázány nebo nepřichází v úvahu.

Příloha č. 2

Přehled kódů způsobu sběru tříděného odpadu

Způsob sběru:

| Sběrné nádoby | SN |
| --- | --- |
| Sběrné dvory | SD |
| Pytlový sběr | PS |
| Mobilní sběr | MS |
| Jiné | Jinak (slovně popsat způsob) |

Způsoby sběru převzaty z dotazníku EKO-KOM

# Text boxes

Referentka správy majetku – Eva Cesarová

Odbor pro záležitosti občanů

Odbor hospodářsko - finanční

Odbor rozvoje, dotací a správy majetku

Odbor výstavby a územní správy

Odbor kancelář starosty

Starosta